青岛职业技术学院

典型污水处理厂

3D虚拟现实仿真软件购置项目

网上竞价文件

采 购 人：青岛职业技术学院（盖单位章）

代理机构：山东盛和招标代理有限公司（盖单位章）

项目编号： YNJJ2018026

日    期：2018年09月18日

目  录

第一章  采购公告	3

第二章  供应商须知前附表	4

第三章  供应商应当提交的资格、资信等证明文件	5

第四章  采购需求	6

第五章  附件	8

第一章  采购公告

山东盛和招标代理有限公司受青岛职业技术学院的委托，对典型污水处理厂3D虚拟现实仿真软件购置项目以网上竞价的方式组织采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

1、项目编号：YNJJ2018026

2、项目名称：典型污水处理厂3D虚拟现实仿真软件购置项目

3、采购预算

本项目预算额度为：29.7万元

4、对投标人的资格要求

4.1具有独立承担民事责任能力的法人；

4.2招标公告发布之日前三年内无违法记录；

4.3通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东(www.creditsd.gov.cn)及信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.4本项目不接受联合体投标。

5、联系方式

5.1采购人：青岛职业技术学院

地  址:青岛市黄岛区钱塘江路369号

联系人：陈晓丽

联系电话：0532-86105650

5.2采购代理机构：山东盛和招标代理有限公司

地    址：青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A02室

电子信箱: qdsshzb@163.com

电    话：0532-66753999、15966905965

开户银行：兴业银行青岛市北支行

银行账号：522130100100053768

联 系 人：王坚

2018年09月18日

第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 青岛职业技术学院 |
| 2 | 采购代理机构 | 山东盛和招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 典型污水处理厂3D虚拟现实仿真软件购置项目 |
| 4 | 是否接受联合体报价 | 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 5 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 □ 组织，踏勘时间： 踏勘地点： |
| 6 | 采购代理服务费支付 | □ 由采购人支付 由成交供应商支付（中标金额*0.5%） |
| 7 | 竞价原则 | 本次采用《青岛职业技术学院网上竞价采购平台》网上竞价方法，报价次数为2次；以符合要求的第2次报价最低者为拟中标人。 |
| 8 | 报名时间 | 2018年9月18日9时30分——2018年9月21日10时00分 |
| 9 | 竞价时间 | 2018年9月21日10时30分——2018年9月21日11时30分 |
| 10 | 响应报价的范围 | 含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。 |
| 11 | 资质审查 | 事后审查，即报价完成后，投标人提供相关材料进行资质审查； 时间：2018年9月21日14时00分 地点：青岛市黄岛区钱塘江路369号青岛职业技术学院综合实训楼205 |
| 12 | 成交公告 | 成交结果在青岛职业技术学院网上公告，公告期限为1个工作日。公示期内，无投标人提出异议，公示期结束后发放成交通知书。 |
| 13 | 重要提示 | 供应商参与项目报价，即为实质性响应本竞价文件所有内容；否则，根据《青岛职业技术学院网上竞价管理办法》，将参与投标供应商列入不良行为记录名单，禁止其1-3年内参加学院采购活动。 |

第三章  供应商应当提交的资格、资信等证明文件

资格、资信等证明文件目录

| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 原件及复印件 |
| 2 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东(www.creditsd.gov.cn)及信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）查询打印并加盖公章，证明未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 原件 □复印件 |
| 3 | 承诺函（附件1） | 原件 □复印件 |
| 4 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件2） | 原件 □复印件 |
| 5 | 法定代表人身份证明（附件3） | 原件 □复印件 |
| 6 | 法定代表人授权委托书（附件4） | 原件 □复印件 |
| 7 | 常驻地行政主管部门出具的（或社保网站打印的）授权代表本人在本单位的社保证明 | 原件 □复印件 |
| 8 | AB工艺-水处理仿真实训软件著作权证书及检测报告 | 原件及复印件 |
| 9 | 水环境指标总磷总氮分析仿真软件著作权证书 | 原件及复印件 |
| 10 | DCS操作和工艺仿真软件著作权证书及检测报告 | 原件及复印件 |
| 11 | 实验室管理系统软件著作权证书及检测报告 | 原件及复印件 |
| 12 | 实验室火灾事故3D仿真软件著作权证书 | 原件及复印件 |
| 13 | 预约管理系统软件著作权证书及检测报告 | 原件及复印件 |
| 14 | 个人防护安全3D仿真软件著作权证书及检测报告 | 原件及复印件 |
| 15 | 网络考试自动评分软件著作权证书 | 原件及复印件 |

备注：

（1）资质审查时，供应商应当提交上述证明材料2套，未提交或提交不全的视为资格性、符合性审查不合格；

（2）要求提供的证明材料第1项、第8至第15项复印件及第2至第7项原件，需加盖供应商公章并胶装成册（封面注明项目名称、项目编号、投标公司名称）。

其他规定

1.投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

2.招标文件中所要求的相关证明资料需密封，应当在递交资格审查文件截止时间前递交，不按规定及逾期递交，招标代理公司将拒绝接收。

3.投标人需收回的证明材料（如营业执照副本等）待评审完毕后退还。不需收回的证明材料原件（在经营活动中没有重大违法记录的书面声明等）与复印件一起不予退还。

4.营业执照副本等原件无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件。

第四章  采购需求

一、项目说明

1.本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

2.货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，成交供应商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

3.供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内成交供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与报价。

二、项目需求以及技术要求

根据重点专业建设任务，拟购买典型污水处理厂3D虚拟现实仿真软件，进行污水处理工艺及工厂的仿真实训与人员培训等。

1.列表

| 序号 | 软件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 典型污水处理厂3D虚拟现实仿真软件 | 1 |  |

2、技术要求

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 典型污水处理厂3D虚拟现实仿真软件 | （一）软件仿真培训系统规格： 1.规格：多用户协同安装版 2.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。提供水环境指标总磷总氮分析仿真软件著作权证书。 4.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 6.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 7.软件可以免费升级，质保期为两年。 8.提供厂家的工艺流程图纸及全套CAD图纸，可展示厂家现场照片。 9.提供AB工艺-水处理仿真实训软件著作权证书及检测报告。 提供虚拟实验室中火灾逃生的网页版：实验室火灾自救及逃生的正确方法：遇到火灾时，要迅速向安全出口的方向逃生，自身衣物被引燃时须脱去衣物或满地打滚。 （二）城市污水处理3D虚拟现实生产实习 1.工艺流程： 本项目采用两种常见的处理工艺：AAO工艺+AB工艺，其中AB工艺中B段采用T型氧化沟；AAO工艺的处理能力为18万m³/d，AB工艺处理能力为12万m³/d，深度处理工艺采用V型滤池+加氯接触氧化+紫外消毒工艺。 2.工艺卡片 2.1 主要设备列表 （1）AAO工艺+滤池：须提供不少于90项内容的设备列表说明，包含设备名称，位号，设备说明等。 （2）AB工艺：须提供不少于40项内容的设备列表说明，包含设备名称，位号，设备说明等。 2.2 主要阀门列表 （1）AAO工艺+滤池：须提供不少于100项内容的设备列表说明，包含设备名称，位号，设备说明等。 （2）AB工艺：须提供不少于30项内容的设备列表说明，包含设备名称，位号，设备说明等。 3.工艺培训内容 3.1冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程； 3.2正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数； 3.3正确完成不同工况操作，包括： （1）多点进水的倒置AAO运行方式 （2）滤池反冲洗 （3）生物池DO异常 （4）调节内回流比 （5）余氯过低 （6）总磷超标 （三）软件仿真培训系统功能： 1.数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循反应动力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。 提供实验室管理系统软件著作权证书及检测报告。 2.仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、总流程图画面、各流程图画面、、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。 提供DCS操作和工艺仿真软件著作权证书及检测报告。 3.虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟污水厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并跟其共用一个实时数据库。该HMI的UI主要包括地图导航列表等。 4.评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 提供实验室火灾事故3D仿真软件著作权证书。 实验室火灾事故3D仿真软件模块中必须提供不少于7步的实验流程步骤列表，并现场演示“打开灭火器箱门，拾取合适的灭火器”步骤。 教师站：设置软件的培训模式、授权管理、组织考试、统计成绩等。 提供预约管理系统软件著作权证书及检测报告。 6.培训模式：单机单角色，单机多角色，多人单角色，多人多角色。 7.虚拟现实生产实习：通过操作现场设备，结合仿DCS系统来熟练掌握工艺的开停车及日常生产中的各种常见事故处理。 提供个人防护安全3D仿真软件著作权证书及检测报告。 实验室安全个人防护安全3D仿真软件模块中必须提供不少于33步的实验流程步骤列表，并现场演示“更换实验服”和“佩戴防护眼镜“步骤。 8.全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的设备列表，并可在地图中进行精确搜索，并在大地图中标注搜索对象的位置。 9.知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点形象友好的表现出来，包括基本知识、工艺讲解、检测方法，排放标准等知识。在DCS中增加答题系统，实时直观的对学员答案进行反馈。 10.设备学习：在虚拟现实场景中展现该工艺相关的主要设备的结构、及工作原理、设计参数等。 11.模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。 12.角色切换：在进入场景前可进行角色选择，进入三维场景后可在界面直接切换角色，包含：外操作工、内操作工。 13.操作方式：在三维场景内使用W、S、A、D控制人物的前后左右移动，使用鼠标右键可旋转人物视角，点击Ctrl键可激活奔跑模式，点击Q键可激活飞行模式，可鸟瞰厂区等。 14.小地图：小地图支持缩放，可放大、缩小，放大后能看到角色周围设备的标记区域。 15.提示功能：鼠标放置在阀门、设备等上面时，自动弹出该设备的名称或位号，便于识别。 16.对话功能：可在对话框中任意输入内容发送，其他成员也可看到相应的信息。 17.聚焦功能：场景中的仪表可右键点击选择近距离观察，可清楚查看仪表面板及指针指示的具体数值。 18.工艺视频：场景中可点击查看污水厂整体工艺讲解视频，使学生了解整个的工艺流程、工艺参数以及厂区的空间布局。 19.资源浏览（微课）：在场景中添加了资源浏览功能，该资源有课程设计模板，常见的废水指标检测方法，废水指标检测标准以及污水排放标准等资源；使用者也可自主添加文档、视频、音频等资源到软件中；学员可点击查看后自主学习，提供现场演示。 20.工艺特点：本软件包含三种常见的污水处理工艺,(AAO工艺、AB工艺和氧化沟工艺)，所选工艺先进,工艺类型丰富，操作详尽（包含污水处理工艺的全部工段，全部设备，共286个设备、314个阀门），交互度高。 21.答题模块：本软件在工艺流程中穿插设置了必要的答题模块，学员工艺操作时，考虑操作的原理及意义。 提供网络考试自动评分软件著作权证书。 22.高度仿真：软件在将污水处理工艺高度还原的同时，将原型污水厂的构筑物，构筑物附属物、运行动画以及厂区绿化，按1:1还原。学员在学习工艺流程的同时还可了解污水厂的构筑物空间布局及尺寸。 23.操作点总览：本软件可在地图中查看所有可操作点的位置，以及当前人物的实时位置及移动方向。 24.瞬移功能：本软件工艺复杂，厂区占地面积较大，软件使用者可自由搜索控制点，并传送到该搜索点。 25.飞行模式：学院可操作模式和飞行模式之间自由切换，在飞行模式下，学员可自由游览厂区，了解厂区总布局。 26.结构拆分：软件中对主体污水处理单元进行详尽的结构展示，以满足学校对学生课程设计的要求，提供结构拆分现场演示。 现场演示安全培训考核软件，包含自由组建模拟考卷，自由选择题库、错题练习、成绩分析等功能，该软件PC端、移动端均可使用，且必须提供移动版现场演示。 | 1 | 套 |

3.演示内容

| 序号 | 演示内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供虚拟实验室中火灾逃生的网页版现场演示：实验室火灾自救及逃生的正确方法：遇到火灾时，要迅速向安全出口的方向逃生，自身衣物被引燃时须脱去衣物或满地打滚。 |  |
| 2 | 提供5分钟以上的AB工艺流程现场演示。 提供5分钟以上的A2/O工艺流程现场演示。 |  |
| 3 | 实验室火灾事故3D仿真软件模块中必须提供不少于7步的实验流程步骤列表，并现场演示“打开灭火器箱门，拾取合适的灭火器”步骤。 |  |
| 4 | 实验室安全个人防护安全3D仿真软件模块中必须提供不少于33步的实验流程步骤列表，并现场演示“更换实验服”和“佩戴防护眼镜“步骤。 |  |
| 5 | 资源浏览（微课）：在场景中添加了资源浏览功能，该资源有课程设计模板，常见的废水指标检测方法，废水指标检测标准以及污水排放标准等资源；使用者也可自主添加文档、视频、音频等资源到软件中；学员可点击查看后自主学习，提供现场演示。 |  |
| 6 | 结构拆分：软件中对主体污水处理单元进行详尽的结构展示，以满足学校对学生课程设计的要求，提供结构拆分现场演示。 |  |
| 7 | 现场演示安全培训考核软件，包含自由组建模拟考卷，自由选择题库、错题练习、成绩分析等功能，该软件PC端、移动端均可使用，且必须提供移动版现场演示。 |  |

4.付款方式

双方签订合同,完成软件安装及调试相关工作并通过验收后，中标人向采购人支付合同金额的5%作为质保金。收到质保金后10个工作日内采购人向中标人支付合同总额的100%；自验收通过之日起，保修期满，验收合格，无息返还5%的质保金。如果招标确定的质量保证期延长，5%质保金顺延至质量保证期满支付。

5.其他相关要求

（一）交货、工期要求：2018年10月30日前完成软件安装及调试工作。

（二）保修、售后服务要求：

1.保修要求：项目通过验收后，开始计算2年免费质保。

2.售后服务要求：在软件运行过程中，要求提供7*8小时电话支持，并在24小时内解决问题。

第五章  附件

附件1：

承诺函

青岛职业技术学院：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为              ）的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部网上竞价文件，实质性响应网上竞价文件各项要求。

2、我方向贵方提交的所有资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按照网上竞价文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：

附件2：

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加              （项目名称）采购活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

附件3：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                 （公章）

年      月    日

附件4：

法定代表人授权委托书

青岛职业技术学院  ：

我   （姓名） 系    （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于        年        月        日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：

单  位：                     部 门：              职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：      年   月   日

附：常驻地行政主管部门出具的（或社保网站打印的）授权代表本人在本单位的社保证明